всн 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания

зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения 	Лист 1

ВСН 58-88(р)

ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТА

И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ, ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Дата введения 1989-07-01

РАЗРАБОТАНЫ: ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры (канд. экон. наук Е.М. Блех, канд. техн. наук А.Н.

Спивак), ЦНИИЭП инженерного оборудования Госкомархитектуры (канд. техн. наук МА Латышенков), ЦМИПКС минвуза СССР (канд. техн. наук А.Г, Ройтман), ИПК Минжилкомхоза УССР (канд. техн. наук в.п. Кук са) , AI\X ИМ. КД, Памфилова Минжилкомхоза РСФСР (канд. техн. наук С.Н. Нотенко), ЛНИИ AКX им. К.Д. Памфилова (канд. техн. наук С.К. Овчинникова), Главным управлением жилищного хозяйства Минжилкомхоза РСФСР (инж. В.Б. Николаев), МосжилНИИпроектом Главмосжилуправления (канд экон. наук А.Ю. Жданькова), Ленгоржилуправлением (канд. экон. наук М.Ф. Петрук), трестом "Росоргтехстрой" Минжилгражданстроя РСФСР

канд, техн. наук В.Л. Вольфсон). 	.

8НЕСЕНЫ ЦНИИЭП жилища.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К, УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением по ремонту жилищного фонда Госкомархитектуры (инж ГА. Усачева). Управлением по научным исследованиям и нормированию Госкомархитектуры (канд. техн. наук И.М. Архаров) по согласованию с Госпланом СССР от 24 августа 1988 г. Н;; 13-303, с Минфином СССР от 13 сентября 1988 г. № 13-4-21/49.

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР 01 23 ноября 1988 г. NQ 312.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

i.1, Настоящее Положение устанавливает состав и порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (далее здания и объекты) по перечню согласно СНиП 2.08.02-85 независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

Положение не распространяется на специальное технологическое оборудование объектов коммунального и социально-культурного назначения.

1.2  Настоящее Положение является обязательным ДЛЯ всех организаций, учреждений и предприятий осуществляющих реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание зданий.

1,3. Правила и нормы технического обслуживания ремонта и реконструкции зданий и объектов. отражающие их специфику, природно-климатические условия и особенности эксплуатации, должны разрабатываться соответствующими органами отраслевого управления и исполкомами местных Советов в  развитие настоящего Положения.

2.СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА

И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ

ИС "Кодекс"